## Slide 1
Газовые микроструктурные детекторы в ИЯФ СО РАН
Шехтман Лев Исаевич
Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН

## Slide 2
Газовые микроструктурные детекторы

## Slide 3
Мюонная система CMS
3-ГЭУ
Мюонная система ATLAS
Micromegas+SGC

## Slide 4
Газовые микроструктурные детекторы в ИЯФ СО РАН
Система регистрации рассеянных электронов детектора КЕДР на коллайдере ВЭПП-4М
Система мечения эксперимента ДЕЙТРОН на накопителе ВЭПП-3
Координатные детекторы на установке «Выведенный пучок электронов на накопителе ВЭПП-4М»
Лазерный поляриметр на коллайдере ВЭПП-4М
Торцевые координатные диски для детектора КМД-3 на коллайдере ВЭПП-2000
Время-проекционная камера низкого давления для установки AMS

## Slide 5
Система регистрации рассеянных электронов детектора КЕДР
Основные физические задачи:
- измерение полного сечения g*g* -> hadrons при малых Q2
- изучение С-четных резонансов
- поиск экзотических состояний
Размеры детекторов
6 штук – 128х100 мм
2 штуки - 256х100 мм
Число каналов - 5120
Пространственное разрешение ~70 мкм
~ 300 мкм
~1.5 мм
Система работает с 2010 г.

## Slide 6
Эксперимент ДЕЙТРОН с системой мечения фотонов (СМФ)
Координатные детекторы на основе газовых электронных умножителей в эксперименте ДЕЙТРОН (постер 55)

## Slide 7
Regular GEM
Light GEM
Detector element (material) | Rad.length, cm | x/X0
Si 300um Copper 5mm Kapton 50 mm Argon 1cm Triple-GEM detector (5 layers of kapton 50 mm, 7 layers of copper 5 mm, 7mm of Ar) Light Triple-GEM detector (5 layers of kapton 50 mm, 7 layers of copper 1 mm, 7mm of Ar) | 9.4 1.44 28.57 11762 | 3.2*10-3 3.5*10-4 1.8*10-4 0.85*10-4 3.4*10-3 1.5*10-3
Тройной ГЭУ с
Малым количеством материала
Размер 40 х 160 мм2

## Slide 8
Изготовлено 4 детектора,
Эффективность и газовое усиление в зависимости от напряжения на рез. делителе
Газ Ar-25%CO2
Система работает с 2017 года.

## Slide 9
Детекторы высокого разрешения с малым количеством материала для установки «Выведенный пучок электронов на коллайдере ВЭПП-4М»
Электроны - 0.1 – 3 GeV
Энергетический разброс – 3% (1-3 GeV)
8% (0.1 GeV)
Детекторы с тройным ГЭУ с шагом полосок 250 мкм
Чувствительная зона – 128 x 64 мм
250 mm
180 mm
50 mm

## Slide 10
Распределение событий по разности между расчётной и измеренной координатой трека
Эксперимент по измерению пространственного разрешения
детектора на основе ГЭУ для Тестового пучка
Результат вычитания вклада многократного рассеяния в зависимости от разброса координатной разности

## Slide 11
Лазерный поляриметр для измерения энергии методом резонансной деполяризации на ВЭПП-4М
Тройной ГЭУ
Свинцовый конвертор
Фотоны 1-800 МэВ
Эффект при деполяризации ~1.5%
Деполяризация при 4.1 ГэВ

## Slide 12
VEPP-2000
CMD-3
SND
beam length – 3.3 cm energy spread – 0.7 MeV
revolution time – 82 ns beam current – 200 mA
circumference – 24.4 m beta function in IP x= z =4.3cm
L = 1032 cm-2s-1 at 2.0 GeV, L = 1031 cm-2s-1 at 1 GeV
Budker INP
Торцевые координатные диски
КМД3

## Slide 13
Resistive micro-WELL (m-rWELL)
Верх.электрод
WELLs
Резистивный слой
Считывающая структура
Торцевые диски КМД3
 | Number of channels in one disc | Separation in f, degrees | Total number of channels | Pitch in R, mm | Resolution in R, mm | Contacts pitch at the outer radius, mm
Option 3 | 768 | 11.25 | 1636 | 4 | 1.15 | 2.04
ГЭУ на резистивном слое поверх считывающей структуры
В каждом сегменте 24 полоски
С шагом 4 мм по радиусу

## Slide 14
BINP
Budker INP
Торцевые диски КМД3
Механика для работы в лаборатории

## Slide 15
BINP
Измерения с электроникой SRS-VMM3a.
Корреляция между верхним и нижним слоем. Черные линии – перегрузка АЦП
Hit map
Disc 1 (sectors 2-3)
Disc 2 (sectors 14-15)

## Slide 16
Ускорительный масс-спектрометр
Ускорительный масс-спектрометр на базе электростатического ускорителя-тандема разработки ИЯФ СО РАН установлен и работает в ЦКП «Геохронология Кайнозоя». Основная задача – датирование археологических образцов с помощью определения концентрации атомов 14C (период полураспада 5730 лет).
Для финального выделения и подсчета ионов 14С3+ применяются время-пролетные детекторы

## Slide 17
Новая концепция разделения изотопов: Время-проекционная камера низкого давления
Ионный пучок из AMS
Si3N4 окно (200 нм)
Трек иона
ГЭУ
Анод
ЗЧУ CAEN1523
Катод
Форм.усилитель
Naicam 226
Осциллограф
LeCroy 4054AR
Изобутан ~10 торр
24 mm
Для датирования палеонтологических и геологических образцов интересен изотоп 10Be (период полураспада 1.4 млн. лет). У него есть изобар 10B, поэтому по времени пролета разделение этих изотопов невозможно. Предлагается разделять изобары по ионизационным потерям.
pulse width -> track range
pulse area -> energy
17

## Slide 18
Заключение
Микро-структурные газовые детекторы позволяют регистрировать треки заряженных частиц с пространственным разрешением лучше 100 мкм в условиях высоких фоновых загрузок до 106 частиц/мм2с
Сравнительно низкая стоимость таких детекторов позволяет создавать системы с площадью чувствительной поверхности до ~100 м2
В ИЯФ СО РАН накоплен большой опыт разработки и применения микроструктурных газовых детекторов в экспериментах ФЭЧ и других областях науки
Создание участка полного производственного цикла в ЛЯП ОИЯИ (МикроМегас) позволит создавать в России координатные системы на основе газовых микроструктурных детекторов